## Slide 1
♻️ Smart Waste AI
نظام ذكي للتعرّف على المخلفات ودعم إعادة التدوير
Computer Vision & Pattern Recognition · Information Retrieval · Algorithms
شرح الفكرة والهيكل والبيانات وآلية عمل النموذج الأولي
نسخة أولية — النتائج التجريبية موضحة بوضوح دون ادعاء دقة غير مقاسة

## Slide 2
01 · المشكلة
SMART WASTE AI • 01
المشكلة التي يحاول النظام مساعدتنا في حلها.
01
المستخدم قد لا يعرف طريقة فرز المخلفات أو الجهة التي تستقبلها.
02
الوصف يختلف من شخص لآخر: «علبة»، «كانز»، «معدن»؛ لذلك نحتاج بحثًا يفهم مرادفات شائعة.
03
المراكز تختلف في المواد المقبولة، ويجب ألا نعرض بيانات غير موثقة باعتبارها حقيقة.

## Slide 3
02 · الحل المقترح
SMART WASTE AI • 02
01
رفع صورة للمخلفات واستخراج خصائص بصرية أولية.
02
البحث في دليل الإرشادات باستخدام كلمات عربية ومرادفات شائعة.
03
عرض نقاط تجميع وترتيبها وفق المنطقة أو المسافة عندما تتوفر بيانات مواقع موثوقة.
04
إضافة نموذج تصنيف صور مدرّب بعد توفير مجموعة صور معنونة.

## Slide 4
03 · رحلة البيانات داخل النظام
SMART WASTE AI • 03
1. إدخال
صورة أو وصف نصي
→
2. معالجة الصورة
RGB + لون مبدئي
→
3. استرجاع
تطبيع النص والبحث بالدليل
→
4. ترتيب
ترتيب نقاط التجميع
→
5. النتيجة
إرشاد وحدود واضحة
ملاحظة: النسخة الحالية تحلل اللون وتبحث في الدليل؛ لا تصنف نوع المادة من الصورة بعد.

## Slide 5
04 · المواد الثلاث في مشروع واحد
SMART WASTE AI • 04
Computer Vision & Pattern Recognition
core/vision.py • تحويل الصورة إلى RGB • تقدير اللون الغالب من قيم البكسلات • مرحلة لاحقة: مصنف مدرّب لأنواع المخلفات
Information Retrieval
core/text.py • تطبيع بعض أشكال الحروف العربية • كلمات ومرادفات تجريبية • البحث عن إرشادات مرتبطة بالوصف
Algorithms
core/engine.py • ترتيب نقاط التجميع • الدرجة الحالية تعتمد على تطابق المنطقة • مرحلة لاحقة: حساب المسافة والمواد المقبولة
الواجهة تجمع المكونات، لكن كل جزء مسؤول عن مهمة منفصلة قابلة للاختبار.

## Slide 6
05 · هيكل ملفات المشروع
SMART WASTE AI • 05
01
app.py — واجهة Streamlit والتنقل بين صفحات فحص المخلفات، دليل التدوير، والمراكز.
02
core/vision.py — تحليل خصائص الصورة وتقدير اللون الغالب.
03
core/text.py — تطبيع النص والبحث عن الإرشادات باستخدام كلمات مفتاحية.
04
core/engine.py — ترتيب مراكز التجميع حسب المنطقة المختارة.
05
core/data.py — تحميل بيانات المراكز من ملف JSON.
06
data/centers.json — أمثلة بيانات تجريبية لمراكز ومواد مقبولة.

## Slide 7
06 · Computer Vision — core/vision.py
SMART WASTE AI • 06
المدخل
صورة يرفعها المستخدم بصيغة PNG أو JPG.
المعالجة
تحويل الصورة إلى RGB وتغيير حجمها لتوحيد الحسابات، ثم حساب متوسط القنوات R وG وB.
المخرج
تقدير تقريبي للون: أحمر، أخضر، أزرق، أبيض، أسود، رمادي، بني أو متعدد.
حد علمي مهم
اللون لا يحدد نوع المادة؛ زجاجة بلاستيك وعبوة زجاجية قد يكون لهما اللون نفسه. لذلك لا نسمي هذه الخطوة «تصنيف مخلفات» نهائيًا.
التطوير المطلوب: استخدام صور معنونة وتدريب نموذج تصنيف ثم إظهار الفئة ودرجة الثقة.

## Slide 8
07 · Information Retrieval — core/text.py
SMART WASTE AI • 07
استعلام المستخدم
مثال: «عايز أعرف أعمل إيه بالكرتون»
تطبيع النص
توحيد بعض الحروف وإزالة علامات الترقيم والمسافات الزائدة.
مطابقة المرادفات
كرتون/ورق ← paper كانز/علبة/معدن ← metal
الناتج
إرشاد عام مرتبط بالمادة، مثل إبقاء الورق جافًا ونظيفًا والتحقق من قواعد جهة التدوير المحلية.
النسخة الحالية تعتمد كلمات محددة؛ يمكن توسيعها بفهرس مقلوب وخوارزمية BM25 عندما تكبر قاعدة الإرشادات.

## Slide 9
08 · Algorithms — core/engine.py
SMART WASTE AI • 08
المدخل
قائمة مراكز التجميع، والمنطقة التي اختارها المستخدم.
القاعدة الحالية
درجة 1.0 للمركز داخل المنطقة نفسها، و0.35 للمراكز في المناطق الأخرى.
الترتيب
ترتيب تنازلي حسب الدرجة. التعقيد التقريبي لفرز m مركزًا: O(m log m).
تحسينات مستقبلية
• حساب المسافة الجغرافية باستخدام إحداثيات موثوقة • فلترة النتائج حسب نوع المادة المقبولة • إدخال ساعات العمل ومصدر البيانات وتاريخ آخر تحقق

## Slide 10
09 · البيانات المستخدمة حاليًا
SMART WASTE AI • 09
الملف: data/centers.json
[ { "name": "نقطة تجميع تجريبية 1", "area": "الجامعة", "materials": ["بلاستيك", "ورق", "معادن"] } ]
شرح الحقول
name: اسم تجريبي للنقطة area: المنطقة المستخدمة للترتيب materials: أنواع المواد المسموح بها في المثال
هذه البيانات توضيحية وليست دليلًا على وجود مراكز حقيقية. يجب استبدالها بمعلومات موثوقة قبل استخدام التطبيق خارج العرض.

## Slide 11
10 · بيانات الصور المطلوبة للذكاء الاصطناعي
SMART WASTE AI • 10
الفرق بين بيانات المراكز التجريبية وبيانات الصور التي نحتاجها لتدريب نموذج.
01
نحتاج صورًا مع تسميات صحيحة مثل: plastic, paper, metal, glass, organic, other.
02
لكل صورة يفضل تسجيل مصدرها، الفئة، وأي ملاحظات عن جودة الصورة أو الخلفية.
03
تقسيم البيانات إلى train / validation / test قبل تدريب النموذج.
04
لا توجد في النسخة الحالية مجموعة صور تدريب مرفقة؛ لذلك لم يتم قياس دقة تصنيف مواد.

## Slide 12
11 · طريقة تقييم النموذج عند إضافته
SMART WASTE AI • 11
01
Accuracy: نسبة الصور المصنفة بشكل صحيح من جميع صور الاختبار.
02
Precision وRecall وF1 لكل فئة، حتى نعرف الفئات التي يخطئ فيها النظام.
03
Confusion Matrix: توضح مثلًا إن كان النموذج يخلط بين الزجاج والبلاستيك.
04
مقارنة نموذج أساسي بنموذج أفضل على نفس مجموعة الاختبار.

## Slide 13
12 · واجهة التطبيق — app.py
SMART WASTE AI • 12
01
فحص المخلفات: رفع صورة وعرض اللون والأبعاد والتنبيه إلى حدود التحليل.
02
دليل التدوير: إدخال وصف عربي وعرض الإرشادات المطابقة.
03
مراكز التجميع: اختيار منطقة وعرض نقاط التجميع مرتبة.
04
عن المشروع: شرح المواد الثلاث والقيود العلمية.

## Slide 14
13 · تجربة استخدام مقترحة
SMART WASTE AI • 13
01
المستخدم يرفع صورة لعلبة معدنية؛ النسخة الحالية تعرض اللون الغالب فقط.
02
المستخدم يكتب «كانز» في دليل التدوير؛ البحث يطابقها مع فئة المعادن.
03
المستخدم يختار «الجامعة»؛ تظهر نقاط التجميع التجريبية الخاصة بالمنطقة أولًا.
04
عند إضافة نموذج صور حقيقي وبيانات مراكز موثوقة، يمكن اختبار رحلة كاملة بصورة أدق.

## Slide 15
14 · الحدود والأمانة العلمية
SMART WASTE AI • 14
01
لا يوجد حاليًا نموذج تصنيف مواد مدرّب؛ لا ندعي أن النظام يتعرف على المخلفات من الصورة.
02
بيانات نقاط التجميع اصطناعية/تجريبية ولا تمثل مواقع حقيقية مؤكدة.
03
الإرشادات عامة وقد تختلف القواعد بين مراكز التدوير.
04
لا نعرض أرقام دقة أو سرعة غير ناتجة عن تجربة موثقة.

## Slide 16
15 · خطة التطوير
SMART WASTE AI • 15
01
إضافة مجموعة صور معنونة ومناسبة للاستخدام.
02
تدريب نموذج تصنيف صور وقياس أدائه على بيانات اختبار منفصلة.
03
تحسين البحث بإضافة فهرس نصي وترتيب مثل BM25.
04
إضافة بيانات جغرافية موثوقة وحساب المسافة الفعلية للمراكز.

## Slide 17
شكرًا
أسئلة؟
Smart Waste AI · Python Prototype
المشروع الحالي نموذج أولي؛ نتائج التصنيف الفعلية تأتي بعد تدريب النموذج وتقييمه.

## Slide 18
SMART WASTE AI • PROJECT PRESENTATION
Project Completion & Team
This project was prepared by:
1. ادهم ابراهيم احمد السيد
2. ادهم اسامه طه
3. احمد عبدالناصر اسماعيل
4. احمد محمود محمد حسن المير
5. يوسف امجد محمد محمد
Thank you
18